### Radiateurs tubulaires

## DELTA V

Marque	RADSON

Type	DELTA

Matériau		Acier - épaisseur de paroi 1,25 mm

Diamètre du tube: 25 mm

Température de service maximale	120°C

Pression de service maximale	10 bar

Pression d’essai	13 bar

Conformité		EN 442

DESCRIPTION TECHNIQUE

Les radiateurs sont fabriqués en acier, complètement soudés au laser. Les profilés tubulaires et les tubes collecteurs sont soudés pour former des colonnes et des blocs. Pour l'application dans un système de chauffage central, selon DIN 4751.

Le DELTA V est disponible en 2 versions: eau chaude et électrique (Delta V E).

TRAITEMENT ET FINITION

Procédure de traitement conforme aux normes DIN 55900 et EN 442 (sans émissions):

- Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée

- 1ère phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse

- Couche de laque finale: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.

DESIGN

Un radiateur tubulaire décoratif. Pour des émissions calorifiques accrues, les tuyaux sont aplatis sur la face avant.

COULEUR

La couleur standard est le RAL 9016, avec possibilité de différentes teintes suivant le nuancier Radson.

MONTAGE

Large choix de fixations murales et pieds.

RACCORDEMENTS

4 x G 1/2". Autres raccordements possibles.

EMBALLAGE ET PROTECTION

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable. L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

NORMES

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été dimensionnées selon la norme EN 442. La température de départ s’élève à 75°C, la température de retour s’élève à 65°C et la température ambiante est 20°C

GARANTIE

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l’ installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.