Radiateurs décoratifs

# NARBONNE V

Marque	RADSON

Type	NARBONNE V

Matériau	Tôle d’acier haut de gamme

Régime d’eau 	Arrivée : 75 °C, retour : 65 °C, t° ambiante : 20 °C

Eau chaude jusque max. 110 °C

Pression de service maximale 	6 bar

Pression d’essai	8 bar

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Les éléments tubulaires plats réalisés en tôle d’acier haut de gamme présentent les dimensions suivantes : 70 x 11 x 1,5 mm. Un espace de 2 mm sépare les éléments. Une ou deux rangées de lamelles de convection sont soudées sur les éléments tubulaires transportant l’eau. Cette version V du Narbonne est munie de revêtements latéraux.

Accessoires fournis et compris dans le prix : consoles murales, vis et chevilles, 1 bouchon et 1 bouchon de purge sont déjà montés dans le radiateur.

Le Narbonne V est disponible en version eau chaude

ESTHÉTIQUE

Un radiateur décoratif et discret à éléments verticaux.

TRAITEMENT ET FINITION

Procédure de traitement correspondant aux normes DIN 55900 et EN 442 (sans émissions) :

- Phase de préparation: dégraissage, phosphatage et rinçage avec eau déminéralisée.

- 1e phase de peinture : application de la couche d’apprêt par cataphorèse.

- Couche de peinture finale : selon le principe de la poudre époxy polyester.

COULEUR

Couleur standard : RAL 9016 – blanc. Autres couleurs disponibles selon le nuancier Radson.

MONTAGE

Pattes de suspension soudées au dos du radiateur pour consoles murales réglables.

RACCORDS

2 x G 1/2” BI latéraux. La version à garniture intégrée présente 2 x G 3/4” BU dans le bas.

EMBALLAGE ET PROTECTION

Les radiateurs sont emballés individuellement dans une boîte en carton avec tampons, protège-coins en EPS et mousse de protection devant. L’ensemble est emballé dans du film thermorétractable.  Le radiateur reste emballé jusqu'à la réception afin d'éviter tout dégât.

NORMES

Les rendements des radiateurs, exprimés en Watt, sont mesurés selon la norme EN 442.

La température d’arrivée est de 75 °C. La température de retour est de 65 °C. La température ambiante est de 20 °C.

GARANTIE

Les radiateurs Radson sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007).