Radiateurs plinthes

RAMO PLINTHE

Radiateur panneaux plinthe avec face avant lisse prévue d’un profil horizontal réalisé en tôle d’acier de qualité, laminée à froid avec parois latérales, grille supérieure et raccordement intégré, émissions calorifiques dimensionnées selon la norme EN 442.

Marque	RADSON

Type	RAMO PLINTHE

Matériau		Tôle d’acier de qualité, laminée à froid DC 01A

Face avant en Zincor (galvanisation électrolytique)

Température de service maximale	110°C

Pression de service maximale	10 bar

Pression d'essai		13 bar

Conformité	EN 442

DESCRIPTION TECHNIQUE

Les radiateurs sont fabriqués en tôle d'acier DC 01A, laminée à froid,

selon EN 10130: 2006.

- Avec face avant lisse préencollée en Zincor, pourvue d’un profil horizontal.

- Avec grille supérieure et parois latérales en tôle d'acier montées en usine.

- Avec corps de vanne thermostatisable à Kv réglable préassemblé d’Oventrop (raccordement M30x1,5)

- Livrés dans l’emballage et compris dans le prix: un bouchon purgeur, 3 bouchons pleins, une coiffe en matière plastique, vis et chevilles.

TRAITEMENT ET FINITION

Procédure de traitement conforme aux normes DIN 55900 et EN 442 (sans émissions):

- Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée

- 1ère phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse

- Couche de laque finale: selon le principe d'époxy-polyester en poudre

DESIGN

- Le Ramo plinthe a une face avant lisse avec un profil horizontal.

- Le Ramo plinthe-D a une face avant et arrière lisse avec un profil horizontal.

- Le Ramo est équipé d’une grille supérieure et de parois latérales, montées en usine.

- Un tube d’alimentation est intégré dans le radiateur avec le corps de vanne thermostatisable. Aucune tuyauterie n’est apparente.

- Les coins du radiateur sont arrondis.

GAMME

3 types: 22, 33, 44

1 hauteur: 200

14 longueurs: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000

COULEUR

Couleur standard: blanc – RAL 9016. Un large éventail de couleurs RAL, métalliques et sanitaires est disponible.

MONTAGE

Il n’y a pas de pattes de fixation soudées sur la face arrière du radiateur. Pour tous les types, des consoles murales sont disponibles (2, 3 ou 4 consoles murales selon la longueur du radiateur). Les radiateurs à deux faces lisses sont uniquement disponibles avec des pieds-support. Les pieds-support et pieds design sont également disponibles. Les pieds-support insérés sont mis dans la chape, les pieds-support composés sont sur la chape.

Attention: les consoles murales et les pieds-support sont à commander séparément.

RACCORDEMENT

6 raccordements dont 4 x G 1/2” latéraux et 2 x G 1/2” dans le bas à une distance de 50 mm.

EMBALLAGE ET PROTECTION

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable. L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

NORMES

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été dimensionnées selon la norme EN 442. La température de départ s’élève à 75°C, la température de retour s’élève à 65°C et la température ambiante est 20°C.

GARANTIE

Les radiateurs Radson sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007).