Badkamerradiatoren

# BANGA C – BANGA C M

Merk	RADSON

Type	BANGA C – BANGA C M

Materiaal	verticale D-collector van 40 x 30 mm

ronde gebogen warmte-elementen, met diameter van 22 mm

Waterregime	aanvoer: 75°C, retour: 65°C, omgeving: 20°C

Maximale werkdruk	8 bar

Standaardkleur	RAL 9016

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

De Banga-badkamerradiator is vervaardigd uit gebogen ronde stalen buizen (Ø 22 mm) en 2 collectoren met D-profiel (40 x 30 mm). De radiator is enkel verkrijgbaar in een warmwater versie.

ESTHETIEK

De BANGA C is de gebogen broer van de Banga. Zijn dunne buizen zijn geïntegreerd in de collectoren. De BANGA C M is een gebogen versie met middenaansluiting.

KLEUR

Afwerking epoxypoeder polyester RAL 9016 - uitsluitend.

MONTAGE

De radiator wordt aan de muur bevestigd met behulp van 4 witte consoles voor deze gebogen versie. Deze consoles worden tussen de buizen bevestigd.

AANSLUITINGEN

2 aansluitingen G 1/2" onderaan en een ontluchter G 1/2" bovenaan. Aanvoer en retour links/rechts omkeerbaar. De radiator is boven/onder omkeerbaar mits bestelling en plaatsing van een plastic straalpijp.

De versie met middenaansluiting kan ook als standaardversie aangesloten worden, dwz. links/rechts onderaan. De radiator met middenaansluiting is boven/onder omkeerbaar, mits bestelling en plaatsing van een plastic straalpijp.

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt geleverd onder krimpfolie met bescherming van de vier hoeken.

NORMEN

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur bedraagt 75°C.

De retourtemperatuur bedraagt 65°C.

De omgevingstemperatuur bedraagt 20°C.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.