Kolomradiatoren DELTA H

Merk	RADSON

Type	DELTA

Materiaal	Staal - wanddikte 1,25 mm

Diameter van de buis: 25 mm

Maximale werktemperatuur	120°C

Maximale werkdruk	10 bar

Proefdruk	13 bar

Conformiteit	EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

De radiatoren bestaan uit staal, volledig met de laser gelast. De buisprofielen en collectoren zijn gelast om kolommen en blokken te vormen. Voor toepassing in een centraal verwarmingssysteem, volgens DIN 4751.

De DELTA H is beschikbaar in 2 versies: warm water en elektrisch (Delta H E).

BEHANDELING EN AFWERKING

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water

- 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese

- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

DESIGN

Een designkolomradiator. Voor hogere warmteafgiftes zijn de buizen aan de voorkant plat gemaakt.

KLEUR

De standaardkleur is RAL 9016. Andere tinten leverbaar volgens de Radson-kleurenkaart.

MONTAGE

Grote keuze aan wandconsoles en voeten.

AANSLUITING

4 x G 1/2". Andere aansluitingen mogelijk.

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

NORMEN

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C et de omgevingstemperatuur is 20°C.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. De elektrische onderdelen worden gewaarborgd voor 2 jaar.