Decoratieve radiatoren

# NARBONNE H

Merk	RADSON

Type	NARBONNE H

Materiaal	Hoogwaardig plaatstaal

Waterregime	aanvoer: 75°C, retour: 65°C, omgeving: 20°C

Warm water tot max. 110°C

Maximale werkdruk	6 bar

Proefdruk	8 bar

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

De vlakke buiselementen, uit hoogwaardig plaatstaal, hebben volgende afmetingen : 70 x 11 x 1,5 mm. Tussen de elementen zit een ruimte van 2 mm. Op de watervoerende buiselementen zijn 1 of 2 rijen convectielamellen gelast. Deze H-versie van de Narbonne heeft zijbekledingen en een bovenbekleding.

Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : muurconsoles, schroeven en pluggen. 1 blindstop en 1 ontluchtingsstop zijn reeds gemonteerd in de radiator.

De NARBONNE H is beschikbaar in warmwaterversie.

ESTHETIEK

Een discrete decoratieve radiator waarbij de richting van de elementen horizontaal is.

BEHANDELING EN AFWERKING

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water

- 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese

- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

KLEUR

De standaardkleur: RAL 9016 - wit. Een brede waaier RAL-, sanitaire en metaalkleuren is beschikbaar.

MONTAGE

Aangelaste ophangstrippen op de rugzijde van de radiator voor regelbare muurconsoles. Voor Narbonne H zijn ook standconsoles beschikbaar. Deze uitvoering heeft geen aangelaste ophangstrippen.

AANSLUITINGEN

2 x G 1/2" BI zijdelings. De uitvoering met ingebouwd ventielgarnituur heeft 2 x G 3/4” BU onder.

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

NORMEN

De afgiftes van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur is 75°C. De retourtemperatuur is 65°C. De omgevingstemperatuur is 20°C.

GARANTIE

Radson radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007).