Plintradiatoren

PARADA PLINT

Paneel-plintradiator vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal met vlakke voorplaat, met zijbekledingen, bovenrooster en geïntegreerde aansluiting, warmteafgiftes gemeten volgens de norm EN 442.

Merk	RADSON

Type	PARADA PLINT

Materiaal	Koudgewalst kwaliteitsplaatstaal DC 01A

Voorplaat uit Zincor (elektrolytisch verzinkt)

Maximale werktemperatuur 	110°C

Maximale werkdruk	10 bar

Proefdruk	13 bar

Conformiteit	EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

De radiatoren worden geproduceerd uit koudgewalst plaatstaal DC 01A,

volgens EN 10130: 2006.

- Met verlijmde vlakke voorplaat uit Zincor

- Met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding uit plaatstaal.

- Met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop (aansluiting M30x1,5)

- Meegeleverd en inbegrepen in de prijs: 1 ontluchter, 3 blindstoppen en een kunststofkapje

BEHANDELING EN AFWERKING

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water

- 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese

- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

DESIGN

- De Parada plint heeft een vlakke voorzijde

- De Parada plint-D heeft een vlakke voor- en een vlakke achterzijde

- De Parada plint is voorzien van een bovenrooster en zijbekledingen,

fabrieksmatig gemonteerd.

- De aanvoerbuis is geïntegreerd in de radiator samen met het regelbare kraanlichaam, waardoor geen enkele leiding zichtbaar is.

- De hoeken van de radiator zijn afgerond.

GAMMA

3 types: 22, 33, 44

1 hoogte: 200

14 lengtes: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000

KLEUR

Standaardkleur: wit – RAL 9016. Een brede waaier RAL-, sanitaire en metaalkleuren is beschikbaar.

MONTAGE

Aan de achterzijde van de radiator zijn geen ophangstrippen aangelast.

Voor alle enkelzijdige types zijn wandconsoles beschikbaar (2, 3 of 4 consoles naargelang de lengte van de radiator). Standconsoles en designvoeten zijn eveneens verkrijgbaar. Inbouw standconsoles zijn geplaatst in de vloer; de opbouw standconsoles dienen bevestigd te worden op de dekvloer.

Opgelet: zowel de wand- als de standconsoles dienen apart besteld te worden.

AANSLUITING

6 aansluitingen waarvan 4 x G 1/2 ” zijdelings en 2 x G 1/2" onderaan op een pasafstand van 50 mm.

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

NORMEN

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C.

GARANTIE

Radson radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007).