## Badkamerradiatoren

## SANTORINI C

Merk	RADSON

Type		SANTORINI C

Materiaal	Verticale ronde collector met diameter van 30 mm

Ronde warmte-elementen met diameter van 22 mm

Waterregime	aanvoer: 75°C, retour: 65°C, omgeving: 20°C

Maximale werkdruk	10 bar

Standaardkleur	RAL 9016

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

SANTORINI C-badkamerradiatoren bestaan uit horizontale ronde stalen buizen, centraal gebogen geplaatst met een diameter van 22 mm, die worden gelast op de ronde collectoren met een diameter van 30 mm.

De SANTORINI C is verkrijgbaar in warmwaterversie.

ESTHETIEK

Een designbadkamerradiator met een uiterst voordelige prijs/kwaliteit-verhouding. Het gebogen broertje van de Santorini.

KLEUR

Afwerking epoxypoeder polyester RAL 9016. Een brede waaier van RAL-kleuren en sanitaire kleuren is beschikbaar.

PLAATSING

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 wandconsoles geplaatst tussen de warmte-elementen.

AANSLUITINGEN

4 x G 1/2"

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt geleverd, onder krimpfolie met bescherming van de vier hoeken, het geheel in karton verpakt.

NORMEN

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur bedraagt 75°C.

De retourtemperatuur bedraagt 65°C.

De omgevingstemperatuur bedraagt 20°C.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.