Badkamerradiatoren

SANTORINI

Merk	RADSON

Type		SANTORINI

Materiaal	Verticale ronde collector met diameter van 30 mm

Rond warmte-element met diameter van 22 mm

Waterregime	aanvoer: 75°C, retour: 65°C, omgeving: 20°C

Maximale werkdruk	10 bar

Standaardkleur	RAL 9016

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

SANTORINI-badkamerradiatoren bestaan uit rechte ronde horizontale stalen buizen met een diameter van 22 mm, die gelast zijn op ronde collectoren met een diameter van 30 mm.

De SANTORINI is beschikbaar in warmwaterversie.

ESTHETIEK

Deze radiator onderscheidt zich door een onberispelijke afwerking, een aangenaam design en een uiterst voordelige prijs/kwaliteit-verhouding.

KLEUR

Afwerking epoxypoeder polyester RAL 9016. Een brede waaier van RAL-kleuren en sanitaire kleuren is beschikbaar.

MONTAGE

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 3 wandconsoles geplaatst tussen de warmte-elementen.

AANSLUITINGEN

4 x G 1/2"

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt geleverd, onder krimpfolie met bescherming van de vier hoeken, het geheel in karton verpakt.

NORMEN

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur bedraagt 75°C.

De retourtemperatuur bedraagt 65°C.

De omgevingstemperatuur bedraagt 20°C.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.