Ventiloconvector

VIDO

Ventiloconvector, voorgemonteerd met robuuste stalen omkasting uit 1 stuk.

Uitvoering in 2-pijps- of 4-pijpsaansluiting

Merk	RADSON

Type	Vido

Materiaal	Gegalvaniseerd plaatstaal

Design	Strak met vlakke voorplaat en licht gebogen zijbekledingen

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

- Hoog vermogen: verwarmen tot 9266 W (75/65/20°C) en koelen: 4147 W (7/12/27°C)

- Compacte afmetingen:

Diepte : 153 mm

hoogte: 600 mm

lengte: 800, 1000, 1200, 1400 en 1600 mm

- Functioneert bij lage watertemperaturen

- Snelle opwarming door een kleine waterinhoud

- Wateraansluitingen: 2 of 4 x G 3/4” en 1 elektrische aansluiting

- Robuuste stalen omkasting uit één stuk - RAL 9016

- Voorzien van energiezuinige EC motor (0-10V)

- Zeer stille ventilator met lamellen uit aluminium

- Gemakkelijk te installeren

- Standaard voorzien van condensatie opvang met afvoer

- Optioneel: condensatiepomp, aansluit- en inregelset & filter

DESIGN

De voorzijde is herkenbaar aan de vlakke voorplaat en licht gebogen zijbekledingen.

GAMMA

2 types: 2-pijps en 4-pijps

1 hoogte: 600 mm

5 lengtes: 800, 1000, 1200, 1400, 1600

KLEUR

Wit – RAL 9016

VERSIES

De 2-pijps Vido heeft 1 warmtewisselaar: voor verwarmen moeten alle units worden aangesloten op een warmtebron. Voor koeltoepassingen moeten ze worden aangesloten op een koelunit (chiller).

Het 4-pijpsmodel heeft 2 warmtewisselaars, één voor verwarmen en één voor koelen. Dit betekent dat elke warmtewisselaar zijn eigen vertrek- en retourleidingen heeft.

Zowel de versie 2-pijps als de versie 4-pijps zijn verkrijgbaar mét ingebouwde regeling als zonder ingebouwde regeling (type N).

Indien men opteert om de Vido te  gebruiken voor koel-toepassingen, is men verplicht deze te voorzien van een externe ruimtevoeler, standaard geleverd bij het 4-pijps systeem en optioneel voor 2-pijps systemen.

MONTAGE

Aan de achterzijde van de radiator zijn 6 bevestigingsgaten. De minimum afstand onderzijde van de bekleding en de vloer is 15 cm.

BEDIENING VIA LCD-DISPLAY MET INGEBOUWDE REGELING

• Elektronische bediening voor uitgebreide verwarmings- en koelopties

• Vergrendelbaar LCD-display met achtergrondverlichting

• 24/7-timer, uur per uur te programmeren

• Dag, nacht en auto regime

• Easy modus voor de basisfuncties & Full modus voor geavanceerde functies

• 3 ventilatorsnelheden: normaal, medium en boost

• De bediening kiest automatisch de gepaste ventilatorsnelheid in functie van de afwijking tussen de actuele ruimtetemperatuur en de ingestelde temperatuur.

BEDIENING ‘TYPE N’ - ZONDER INGEBOUWDE REGELING

• 0-10V aansturing verwarmen en koelen extern

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, het geheel omwikkeld met krimpfolie.

GARANTIE

Radson radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 5 jaar (elektrische onderdelen:

2 jaar).